ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»

Разработка системы градостроительного кадастра Ханты – Мансийского района

ХМАО-югры

Проект планировки и межевания

Муниципальное образование

сельское поселение Луговское

населенный пункт п. Луговской

Положение о размещении объектов капитального строительства

Разработка системы градостроительного кадастра

Ханты – Мансийского  района ХМАО-югры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Луговское

населенный пункт п. Луговской

Проект планировки и межевания

Положение о размещении объектов капитального строительства

Генеральный заказчик: Департамент строительства ХМАО - ЮГРЫ

Заказчик: Администрации муниципального образования Ханты – Мансийский

район ХМАО-ЮГРЫ

Договор: № 143-05 от 29.08.06

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр: КП 1012-06

Директор____________________________________________	А.Н. Береговских

Зам. директора по производству__________________________ М.Н. Дузенко

Зам. директора по правовым вопросам_____________________Д.В. Шинкевич

Главный архитектор____________________________________ И.Г. Стуканева

Главный инженер института_____________________________ С.В. Фигуренко

Омск 2006

Содержание:

1	Цели и задачи проекта планировки территории.	3

1.1	Цели проекта	3

1.2	Задачи проекта	3

2	Характеристики планируемого развития территории.	5

2.1	Архитектурно-планировочные решения	5

2.2	Жилая застройка	6

2.3	Общественно-деловая застройка	7

2.4	Транспортное обслуживание территории	8

2.5	Инженерное обеспечение территории	8

2.5.1	Водоснабжение	8

2.5.2	Водоотведение (канализация)	9

2.5.3	Теплоснабжение	10

2.5.4	Газоснабжение	10

2.5.5	Связь и информатизация	11

2.5.6	Электроснабжение	11

2.6	Благоустройство и озеленение территории.	12

3	Технико-экономические показатели.	13

Цели и задачи проекта планировки территории.

Цели проекта

Проект планировки территории п. Луговской разработан в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Проект планировки направлен на создание условий для реализации приоритетных национальных проектов в жилищной сфере - «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также в сферах образования, здравоохранения и сельского хозяйства, посредством выделения территорий общего пользования, размещения объектов социальной сферы, инженерной, транспортной и производственной инфраструктур местного значения.

Настоящим проектом планировки и подготавливаемыми на его основе, детализирующими и конкретизирующими его решения проектами межевания территорий и градостроительными планами земельных участков осуществляются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании проекта границ земельного участка происходит его последующее формирование, в соответствии с требованиями земельного законодательства о землеустройстве с выносом границ земельного участка на местность и установления их на местности с закреплением межевыми знаками, подготовкой плана земельного участка.

После проведения государственного кадастрового учета земельного участка с выдачей его кадастровой карты (плана), земельный участок может быть объектом гражданского оборота, объектом земельных правоотношений по его предоставлению с использованием процедур торгов (конкурсов, аукционов) либо в результате предварительного согласования места размещения объекта.

Задачи проекта

Проект планировки подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", действующими федеральными и региональными градостроительными нормами и правилами, техническими регламентами, региональными и муниципальными правовыми актами в области градостроительной деятельности, региональными нормативами градостроительного проектирования, генеральным планом поселения и правилами землепользования и застройки.

Проект планировки подготовлен в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий.

Проект планировки является основанием для разработки проектов межевания территории (как в виде отдельных документов, так и с включением в их состав градостроительных планов земельных участков), градостроительных планов земельных участков.

Проект планировки состоит из основной (утверждаемой) части и материалов по ее обоснованию.

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии;

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Характеристики планируемого развития территории.

Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение проекта планировки п. Луговской  основано на сложившейся планировочной структуре поселка с учетом природных композиционных элементов, существующего рельефа, планировочными решениями генерального плана.

Основным направлением территориального развития селитебных территорий является повышение интенсивности ее использования за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения.

Общественный центр формируется на базе существующего за счет замены ветхих строений современными зданиями. На пересечении улиц Ленина и Заводская предполагается строительство многофункционального здания – культурно-досугового центра, в составе  которого разместится администрация поселения, клуб, библиотека и физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом. В непосредственной близости расположены часовня, аптека с молочной кухней, новое здание больницы. На улицу Заводскую также ориентированы плавательный бассейн, перепрофилированный из детского сада Дом детского творчества. Спортивная зона имеет свое развитие от бассейна через стадион и крытый корт по ул. Гагарина и далее по ул. Комсомольской и Рабочей к лыжной базе, где в благоустроенной зеленой зоне должна развернуться лыжная трасса. Продолжением общественного центра по ул. Гагарина представлены здания крытого рынка, КБО, гостиницы, почты, телеграфа.

Получает развитие учебная зона, начальная и общеобразовательная школы совмещены в одном здании, школьная территория оборудуется стадионом, здесь же на свободной площадке проектом предусмотрено размещение детского сада на 90 мест.

Сокращение территории недействующего предприятия со стороны жилой застройки позволит разместить в санитарно-защитной зоне объекты коммунального обслуживания: котельную, пожарное депо, иные объекты, имеющие небольшую СЗЗ. Севернее производственной территории предполагается размещение лодочной станции, которая предполагает стоянку и хранение индивидуальных судов маломерного флота.

Проектом предусмотрено благоустройство территории поселка и озеленение скверов и бульваров, которые организуются в общественной и жилой застройке.

Жилая застройка

Проект планировки, разработанный на основе генерального плана, предполагает  следующие решения:

1.  увеличить среднюю жилищную обеспеченность от 18 до 27 м2/чел.;

2. обеспечить переселение населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью путем строительства жилья на свободной территории;

3.  произвести планомерный снос и реконструкцию ветхого жилищного фонда;

4.  построить новое жилье взамен ликвидируемого;

5. повысить качество жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

6. предоставить соответствующие условия населению с целью соблюдения планируемых темпов строительства (введение объектов в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий; соблюдение средних годовых темпов строительства в интервале от 0,95 до 1,4  тыс. кв.м.).

В течение расчетного срока запланировано строительство 189 домов суммарной общей площадью 25,3 тыс. кв.м. Запланировано строительство 149 индивидуальных, 25 двухквартирных, 1 многоквартирного одноэтажных домов и 14 многоквартирных жилых домов. Строительство проектного жилья осуществляется и на свободной территории (48% от нового жилищного строительства) и взамен ликвидируемого жилфонда (52 %).

Параметры проектируемых объектов жилищного строительства:

1. индивидуального:

одноэтажные деревянные или кирпичные строения (по усмотрению застройщика);

площадь земельного участка  от 1000 до 3000 м2;

площадь застройки 100 м2;

общая площадь 80 м2;

2. двухквартирного:

одноэтажные деревянные или кирпичные строения (по усмотрению застройщика);

площадь земельного участка  от 2400 до 4200 м2;

площадь застройки 228 м2;

общая площадь 182 м2;

3. многоквартирного (без выделения земельного участка):

1 и 2 этажные деревянные или кирпичные строения (по усмотрению застройщика);

площадь застройки различна – 771-608-541-158 м2;

общая площадь соответственно – 482-380-338-197 м2.

Общественно-деловая застройка

Запланировано строительство следующих объектов социальной сферы:

- детского сада на 90 мест (планировочный квартал 01:01:05),

- культурно-досугового центра, в том числе Администрации, клуба, библиотеки и физкультурно-спортивного комплекса (планировочный квартал 01:02:01),

- КБО на 15 рабочих мест, в том числе химчистка (10 кг вещей в смену), парикмахерская, ремонтные мастерские и другие обслуживающие предприятия; размещение запланировано  в планировочном квартале 01:01:03.

- бани на  12 мест, с прачечной на 100 кг белья в смену (2 здания) в планировочном квартале 01:01:06,

- крытого рынка общей площадью 449 кв.м. (планировочный квартал 01:01:03),

- стадиона  с трибунами площадью более 0,5 га (планировочный квартал 01:01:02),

- предприятия общественного питания на 63 места объединенного с гостиницей  на 10 мест теплым переходом (планировочный квартал 01:02:02),

- почты, телеграфа, отделения сбербанка и радиоузла в двух  зданиях, объеденных между собой переходом (планировочный квартал 01:02:02). Отделение сбербанка рассчитано на одно операционное место,

- грузового причала площадью более 0,6 га,

- причала пассажирских судов площадью порядка 300 м2,

- пяти эллингов (гаражи для лодок),

- пожарной части на 1 выезд (планировочный квартал 01:02:02),

- магазина общей площадью 183 м2 (планировочный квартал 01:02:08),

- магазина с пекарней общей площадью 308 м2 (планировочный квартал 01:01:06),

- комплекса лыжного спорта (планировочный квартал  01:01:06),

- автостанции на 1 пост (планировочный квартал 01:01:03),

Транспортное обслуживание территории

В качестве покрытия основных улиц и дорог назначен асфальтобетон, для второстепенных улиц - щебень или укрепленный грунт. В качестве главных улиц назначены ул.Гагарина, ул.Заводская. Основными улицами поселка являются: ул.Школьная, ул.Ленина, ул.Пушкина.

Существующие объекты транспортной инфраструктуры генеральным планом сохраняется. Кроме этого в северной части поселка предусмотрено строительство оборудованного грузового причала.

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

Горячее водоснабжение и отопление предусматривается от индивидуальных газовых нагревателей.

Проектную разводящую водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой диаметром 100 мм.

Проектом предусматривает использование существующих водозаборов как основных источников хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения. Для обеспечения поселка необходимым расходом воды на расчетный срок, предлагается увеличить количество водозаборных скважин. Произвести профилактический ремонт существующего силового оборудования скважин. Так же проектом предлагается увеличить производительность существующей водоочистной установки «Чистая вода» до расчетной мощности 605 куб.м/сут.

На первую очередь строительства обеспечение населения необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

На территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 270 куб.м.

Схема водоснабжения - кольцевая. Сети водопровода прокладываются самостоятельно, преимущественно возле дорог. Проектом предлагается современный и технологичный ППУ теплоизолятор, а в качестве основного способа прокладки – подземный способ.  Водоводы с сетями водоснабжения прокладываются  в непроходном канале.

Проектируемый противопожарный водопровод в поселке объединен с хозяйственно-питьевым. Согласно СНиП 2.04.02 - расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 5 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 2,5л/с. На кольцевых участках водопровода для пожаротушения устанавливаются пожарные гидранты северного исполнения. Время тушения пожара 3 часа.

Водоотведение (канализация)

Проектом предусмотрено оборудование проектной и существующей застройки поселка централизованной системой канализации. Самотечные сети канализации проложены с учетом существующего рельефа местности, и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий. В проекте предусматривается установка перекачивающих насосных канализационных станций, для уменьшения заглубления самотечного коллектора. КНС предлагается выполнить колодезного типа. Основные магистральные канализационные коллекторы  Ø160-225мм.

В проекте применена компактную станцию биологической очистки бытовых сточных вод марки ККВ.9 (КВN-210.911.Х+Д) производства ООО «Стандарт Экология» мощностью 605 куб.м/сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод. Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции: оборудованы технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций предусмотрено размещать в отапливаемых помещениях. Процесс очистки и доочистки происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластмассовой загрузке. В процессе очистки стоков лишний ил не образуется. Фосфор очищается коагуляцией и осаждением, в результате чего образуется небольшое количество осадка. Лорацию осуществляет компрессор. В диапазоне 30-100% от номинальных и динамике допустимых отклонений, не превышающих скорость адаптации микроорганизмов, процесс очистки обладает высокой устойчивостью, благодаря саморегуляции. При длительных перерывах в подаче стока или электроэнергии установка быстро (в течении нескольких суток) входит в оптимальный режим работы. Все оборудование из нержавеющей стали. Очищенные сточные воды могут сбрасываться в ближайший водоем ниже по течению, или повторно использоваться для полива или технических нужд.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления. Материал канализационных труб - полиэтилен.

Теплоснабжение

Система теплоснабжения предусматривается от новой блочной котельной «Термаль 12000», теплопроизводительностью  12  МВт.

Котельная автоматизирована и не требует присутствия персонала.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются проектируемые и существующие общественные и административные здания, а также жилые многоэтажные здания. ГВС этих зданий от индивидуальных газовых нагревателей. Система теплоснабжения закрытая.

Теплоснабжение остальных потребителей предусматривается от индивидуальных газовых котлов.

Параметры теплоносителя  в тепловых сетях  95-70( С;

Прокладку трубопроводов, для вновь проектируемых объектов, выполнить надземно в ППУ (пенополиуретановой) изоляции.

Компенсацию температурных расширений решить с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Газоснабжение

Подача природного газа в п. Луговской проектом предусмотрена от перспективного магистрального газопровода  высокого давления (МГВД)  предназначенного для газификации Ханты-мансийского района и соединяющего КС «Демьянская» и КС «Октябрьская».номинальным давлением 5,2 МПа.

Для подачи газа в газораспределительную сеть п. Луговской  предусматривается установка газораспределительной станции (ГРС).

Система газоснабжения  п.Луговской принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, а также и то, что при выходе из строя какого-либо ГРП нагрузку по снабжению потребителей газом принимают на себя другие ГРП.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 3 кПа (300 мм в. Ст.), высокое (II-категории) 0,6 МПа;

- местоположение относительно земли – подземные, надземные;

- назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

Принцип построения (распределительные газопроводы) –  кольцевые, тупиковые. Материал труб – сталь.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также коммунально – бытовым потребителям.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП, а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий (через местные ГРП и ГРУ).

Газопроводы различных давлений связаны между собой через ГРП.

Связь и информатизация

Для предоставления  услуг связи  – телефонной, факсимильной, Интернет, передача данных со скоростями до 32кбит/с предпочтительнее система беспроводной технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации.

Электроснабжение

Проектом предусмотрено сохранение существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности энергоснабжения.

Проектом предполагается использование существующих сетей 10 кВ с корректировкой прохождения по населенной местности. Суммарная длина проектируемых участков сети 10 кВ равна 10925 м.

Трансформаторные подстанции мощностью:

ТП 1 – 250 кВА,

ТП 2 – 2х160 кВА,

ТП 3 – 2х160 кВА,

ТП 4 – 2х400 кВА,

ТП 5 – 2х400 кВА,

ТП 6 – 400 кВА (перенос),

ТП 7 – 250 кВА,

ТП 8 – 160 кВА,

ТП 10 – 1000 кВА,

ТП 11 – 400 кВА (проект).

Распределительные сети  0,4 кВ подлежат изменениям в связи с обновлением жилой и общественной застройки. Выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода различного сечения. Вводы в дома с этажностью 3 и более, выполнить подземным кабелем.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории.

Схему электроснабжения, места установки и мощности трансформаторных подстанций необходимо уточнить на этапе дальнейшего проектирования.

Суммарная электрическая нагрузка по п. Луговское составляет 1,74 МВт, с учетом промышленных нагрузок и потерь при транспортировке электроэнергии -  2,2МВт.

Благоустройство и озеленение территории.

Для обеспечения поверхностного стока проектом предложено устройство сети открытых водоотводных лотков. Конструкция лотка принята по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м.

Рельеф микрорайона слабохолмистый с незначительным перепадом высот  Продольные уклоны по проезжим частям дорог не превышают 15-20‰. Исходя из анализа рельефа территории и планировочной структуры - проектом предлагаются следующие мероприятия по вертикальной планировке:

вертикальная планировка земельных участков под проектируемую жилую застройку предусматривает: создание уклона в сторону водоотводных лотков и обеспечения необходимого уровня возвышения над уровнем грунтовых вод;

Отметки по осям проезжих частей и схема размещения сети водоотводящих лотков и водопропускных труб показаны на листе «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2006 год | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь территории п. Луговской | га | 296,75 | 495,51 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | Жилые зоны | га | 47,70 | 63,32 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 16,07 | 12,78 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны | га | 7,84 | 67,46 |
|  |  | (…) | 2,64 | 13,61 |
| 1.3 | Производственная зона | га | 53,27 | 17,68 |
|  |  | (…) | 17,95 | 3,57 |
| 1.4 | Зоны инженерной инфраструктуры | га | 1,80 | 3,75 |
|  |  | (…) | 0,61 | 0,76 |
| 1.5 | Зоны транспортной инфраструктуры | га | 33,43 | 18,04 |
|  |  | (…) | 11,26 | 3,64 |
| 1.6 | Рекреационные зоны | га | 107,85 | 315,26 |
|  |  | (…) | 36,34 | 63,62 |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 9,17 | - |
|  |  | (…) | 3,09 | - |
| 1.8 | Зона специального назначения | га | 1,59 | 3,42 |
|  |  | (…) | 0,54 | 0,69 |
| 1.9 | Зоны акваторий | га | 34,10 | 6,59 |
|  |  | (…) | 11,49 | 1,33 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1745 | 1571 |
|  |  | % роста от существу-ющей численности постоянного населения | 100,5 | 93,5 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 5,9 | 3,2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 18 | 27 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 33960 | 42091 |
|  |  | кол-во домов | 236 | 302 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | 1977 | 25323 |
|  |  | кол-во домов | 9 | 189 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 6 | 60 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | 17193 |
|  |  | кол-во домов | - | 123 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 41 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | - | 16767 |
|  |  | кол-во домов | - | 113 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 40 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | Детское дошкольное учреждение | мест (объект) | 94(1) | (90)1 |
|  | Кухня-прачечная при детском саду | объект | 1 | - |
|  | Средняя общеобразовательная школа | учащихся (объект) | 150(1) | 240(1) |
|  | Школьные мастерские | мест (объект) | 25(1) | - |
|  | Школа-интернат | мест (объект) | 200(1) | 200(1) |
|  | Внешкольные учреждения | мест (объект) | 100(1) | 120(2) |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Больница | посещений/ смену (объект) | 34/51(2) | 40/80(1) |
|  | Молочная кухня | порций в сутки на ребенка до года (объект) | - | 1 |
|  | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
|  | Стадион на территории школы с трибунами | га (объект) | 0,83(1) | 0,83 (1) |
|  | Спортивный зал на территории школы | м2(объект) | 379(1) | 379(1) |
|  | Лыжная база при школе | м2(объект) | 129(1) | 129(1) |
|  | Стадион с трибунами общего пользования, лыжный комплекс | га (объект) | - | 1(1) |
|  | ФСК | м2(объект) | - | 2200(1) |
|  | Крытый каток-корт | м2(объект) | - | 478(1) |
|  | Бассейн | м2(объект) | - | 649(1) |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | Клуб | мест (объект) | 360(1) | - |
|  | Библиотека | объект | 1 | - |
|  | КДЦ (администрация, клуб, библиотека, ФСК) | мест/читательских места - тыс.ед.хранеия/чел-час (объект) | - | 250/6-7/50(1) |
| 4.5 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | КБО (с химчисткой) | рабочих мест/кг вещей в смену(объект) | 6/- (1) | 15/10 (1) |
|  | Баня | мест (объект) | 20(1) | - |
|  | Баня с прачечной | мест/кг белья в смену (объект) | - | 20/100(1) |
| 4.6 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
|  | Магазин (с пекарней) | м2(объект) | 1184(17) | 1191(6) |
| 4.7 | Объекты общественного питания |  |  |  |
|  | Столовая | мест (объект) | 60(1) | 63(1) |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | Контора ЖКХ | объект | 1 | 1 |
|  | Пожарное депо | автомобилей (объект) | 1(1) | 1(1) |
|  | Гостиница | мест (объект) | - | 10(1) |
| 4.9 | Объекты связи |  |  |  |
|  | Почта, радиоузел | объект | 1 | - |
|  | Почта, радиоузел, телеграф (в комплексе с отделением сбербанка) | шт. | - | 2 |
| 4.10 | Объекты финансово-кредитного назначения |  |  |  |
|  | Отделение сбербанка (в комплексе с почто, телеграфом и радиоузлом) | операционное место (объект) | - | 1 |
| 4.10 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |
|  | Часовня | объект | - | 1 |
| 4.11 | Объекты транспорта |  |  |  |
|  | Грузовой причал | м2(объект) | - | 668(1) |
|  | Причал | м2(объект) | - | 294(1) |
|  | Эллинг | м2(объект) | - | 990(5) |
|  | Автостанция | м2(объект) | - | 85(1) |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и дорог | км |  | 23,2 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,605 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,28 | 1,21 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 225 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 6,14 | 6,775 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,605 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,605 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 0,051 | 9,38 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./в год | 13,7 | 13,3 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | мВт. ч. | 5,4 | 5,4 |
| 6.3.3. | Протяженность сетей | км | 44,260 | 45,201 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год | - | 20314.2 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 5.2 | 10.32 |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | 0.6 | 7.2 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | 0 | 100% |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 0 | 7 |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | 0 | 7 |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | - | 16 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |